Măsuri de prevenire a incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti

1.-Electricitate

- se interzice folosirea instalaţiilor şi aparatelor electrice defecte sau improvizate, cu conductori neizolaţi, cu prize sau întrerupătoare defecte, doze şi derivaţii fără capace etc.;

- se interzice înlocuirea siguranţelor electrice cu sârmă, cuie etc.;

- se interzice executarea sau modificarea instalaţiilor electrice de către persoane neautorizate;

- NU se alimentează mai mulţi consumatori electrici (radiatoare, plite electrice, boilere) din acelaşi prelungitor (sau din aceeaşi priză) în acelaşi timp; conductorii se încălzesc (mai ales în zona contactelor priză-ştecher) şi izolaţia se topeşte, producând scurtcircuitul electric;

- corpurile de iluminat nu se suspendă direct de conductoarele care le alimentează cu energie electrică, ele se vor fixa pe plafon cu cârlige sau de perete prin console;

- NU se pozează instalaţii electrice în podul construcţiilor;

- NU amplasaţi radiatoarele lângă perdele sau mobilier şi NU le utilizaţi pentru uscarea rufelor, deoarece acestea pot lua foc foarte uşor;

- NU este permisă lăsarea sub tensiune, fără supraveghere, a niciunui fel de aparat electric: fier de călcat, reşou, radiator etc.;

- NU lăsaţi copiii singuri în încăperi în care sunt aparate electrice sub tensiune;

- fiarele de călcat se aşezează pe timpul folosirii pe suporţi de sârmă sau de cărămidă;

- NU aşezaţi ghivece sau vaze cu flori pe televizor sau frigider. Apa vărsată poate produce scurtcircuit electric, favorizând astfel apariţia unui incendiu.

2.-Mijloace de încălzire (sobe)

- sobele de metal nu trebuie să fie instalate la o distanţă mai mică de 1 m faţă de pereţii din lemn sau din alte materiale ce se pot aprinde uşor. Când pereţii de scândură sunt izolaţi, distanţa poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin căptuşirea peretelui cu cărămizi aşezate pe muchie, pe o suprafaţă care să depăşească cu 50 cm dimensiunile sobei, vertical şi orizontal;

- este interzis ca sobele de metal să fie aşezate direct pe duşumeaua de scânduri. Dacă înălţimea picioarelor sobelor depăşeşte 25 cm, ele se aşează pe un postament de cărămidă în grosime de 7 cm. Dacă picioarele sobelor au înălţimea sub 25 cm, postamentul are grosimea de 25 cm. Postamentul trebuie să depăşească perimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa uşii cu 50 cm;

- în dreptul uşilor sobelor de cărămidă se aşează o tablă metalică cu dimensiunile de 70 x 50 cm;

- coşurile de zid se izolează faţă de elementele combustibile ale planşeelor şi acoperişurilor astfel: - la trecerea prin planşeu, prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor la 25 cm. În spaţiul dintre coş şi planşeu se introduc un strat de azbest sau două straturi de pâslă îmbibate cu argilă; - la trecerea prin acoperiş, prin lăsarea unei distanţe de cel puţin 10 cm între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele acoperişului, iar golul produs se închide cu un şorţ de tablă;

- nu este permis ca în coşuri să fie zidite elemente combustibile ale acoperişului, planşeului etc.;

- coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 – 0,8 m;

- burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanţă mai mică de 70 cm faţă de pereţii de scândură sau paiantă.

- nu este permis să se folosească sobe cu uşiţele defecte;

- este interzis a se aprinde focul în sobă cu benzină sau cu alte lichide inflamabile, în asemenea condiţii încât să prezinte pericol de incendiu, ori să se ardă în sobă lemne lungi, netăiate, care pe timpul arderii nu intră în întregime în sobă;

- nu este permis să se pună la uscat la mai puţin de 1 m depărtare de sobele metalice haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde uşor. De asemenea, astfel de obiecte nu trebuie să se pună pe sobele de zid sau în imediata lor apropiere;

- focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor, iar înainte de culcare se stinge;

- coşurile de zid se întreţin permanent fără crăpături şi se curăţă periodic. Este interzis a se folosi coşurile de zid netencuite;

- sobele de metal sau de cărămidă nu trebuie să se încălzească peste măsură, deoarece pot aprinde uşor obiectele din jur.

- cenuşa şi jăratecul se depozitează în gropi speciale, iar în condiţii de vânt se sting cu apă;

3.-Lămpi de iluminat cu lichide inflamabile

- lămpile de iluminat cu petrol trebuie să fie în stare bună;

- este interzisă aşezarea lămpilor de iluminat în apropierea obiectelor care se pot aprinde uşor sau în locuri unde din neglijenţă ar putea fi răsturnate, dând naştere la incendii;

- lămpile de iluminat nu trebuie lăsate fără supraveghere pe timpul funcţionării lor.

4.-Lichide inflamabile

- este interzis să se depoziteze în locuinţe lichide inflamabile în cantităţi mai mari de 25 litri; ceastă cantitate se păstrează în bidoane adecvate (metalice) bine închise şi la locuri ferite de posibilitatea incendierii;

- curăţarea cu substanţe uşor inflamabile a parchetelor, a duşumelelor, a hainelor etc. nu este permisă în încăperi unde este aprins focul.

2.5.-Aragaz, cuptor şi lampă/maşină de gătit

- lămpile de gătit cu petrol trebuie să fie în stare bună, rezervorul nu trebuie să fie spart, să aibă scurgeri, iar umplerea rezervoarelor trebuie să se facă când lămpile sunt stinse;

- se interzice aşezarea lămpilor de gătit în apropierea obiectelor care se pot aprinde uşor sau în locuri unde din neglijenţă ar putea fi răsturnate, dând naştere la incendii;

- lămpile de gătit nu trebuie lăsate fără supraveghere pe timpul funcţionării lor;

- este interzis a se instala cuptoare, maşini de gătit sau bucătării de vară improvizate în apropierea grajdurilor, şurilor, locurilor de depozitare a furajelor şi a altor materiale combustibile;

- este interzis a se scoate burlanele de metal pe fereastră sau pe sub streaşină fără să fie izolate pe părţile combustibile ale construcţiei; izolaţia se face pe o distanţă de 40cm de o parte şi de alta a locului de trecere, prin lăsarea unei distanţe de 15cm între faţa exterioară a burlanului şi elementele combustibile, precum şi prin îmbrăcarea burlanului cu un strat gros de 5cm din vată de sticlă tencuită; când acoperişul este construit din material combustibil, nu este permisă scoaterea burlanului sub streaşină;

- buteliile de gaze lichefiate nu se folosesc fără regulator de presiune, cu garnituri deteriorate, cu furtun de cauciuc ce prezintă porozităţi, crăpături sau lărgiri la capete;

- la racordarea buteliei aplicaţi de fiecare dată o garnitură nouă, asigurând etanşarea perfectă prin strângerea piuliţei cu cheia mecanică;

- buteliile de gaze lichefiate nu se păstrează în apropierea surselor de căldură sau sub acţiunea directă a razelor solare. Distanţa dintre butelie şi maşina de aragaz este de 1m, iar faţă de o sursă de căldură cu o flacără deschisă, de cel puţin 2m;

- este interzisă trecerea (transvazarea) gazului din butelie în orice alte recipiente;

- este interzis a se folosi buteliile în poziţie culcată sau înclinată; ele se folosesc doar în poziţie verticală. NU este permisă încălzirea buteliilor; aprinderea focului, în cazul folosirii gazelor lichefiate, se face respectându-se principiul „gaz pe flacără”, adică se aprinde întâi chibritul, apoi se deschide butonul de alimentare cu gaz al aragazului;

- atunci când gătiţi, evitaţi să purtaţi haine sintetice largi (de exemplu, halate), deoarece acestea pot lua foc foarte uşor;

- curăţaţi şi îndepărtaţi depunerile de grăsime şi resturile de mâncare de pe aragaz, deoarece acestea pot lua foc uşor;

- aveţi grijă ca alimentele să fie scurse de apă înainte de a le introduce în ulei încins pentru a preveni împroşcarea cu ulei şi arsurile;

- dacă uleiul încins începe să scoată fum, atunci trebuie oprit focul şi lăsat să se răcească;

- NU lăsaţi cârpe, prosoape sau haine în apropierea maşinilor de gătit;

- este interzisă folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorului şi furtunului;

- NU păstraţi alte butelii cu gaze lichefiate în afara celei care alimentează aragazul (maşina de gătit).

Comportament în cazul aprinderii mâncării

-opriţi alimentarea cu gaz/energie electrică a aragazului/maşinii de gătit pe care este oala incendiată (dacă puteţi să o faceţi în siguranţă); lăsaţi-o să se răcească; -NU aruncaţi oala incendiată pe jos sau pe mobilierul de bucătărie şi NU turnaţi apă peste ea; -stingeţi incendiul, acoperind oala cu un capac sau punând un prosop ud peste aceasta. Limitarea aportului de oxigen necesar arderii duce la stingerea focului; -dacă nu reuşiţi să stingeţi incendiul, evacuaţi persoanele din casă, ieşiţi imediat din locuinţă, alertaţi vecinii şi sunaţi la serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă din localitate.

Numărul de telefon al serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă _____________________________

6.-Poduri

- este interzisă construirea de boxe de lemn sau depozitarea de materiale lemnoase, furaje ori de alte materiale combustibile în podurile caselor;

- nu este permisă folosirea podurilor pentru bucătării sau spălătorii;

- este interzisă folosirea afumătorilor improvizate în poduri;

- este interzisă folosirea pentru iluminatul în poduri a lumânărilor sau lămpi de petrol; pentru iluminat se folosesc corpuri de iluminat electrice prevăzute cu globuri de protecţie sau felinare de vânt în stare bună de funcţionare.

7.-Anexe gospodăreşti

7.1.-Grajduri, magazii şi alte dependinţe

- este interzisă utilizarea lumânărilor/chibriturilor aprinse sau lămpi de petrol, iluminatul realizându-se cu corpuri de iluminat electrice prevăzute cu globuri de protecţie sau cu felinare de vânt în stare bună; cablurile electrice vor fi pozate numai pe materiale incombustibile;

- se interzice fumatul sau accesul cu foc deschis în aceste spaţii;

- uşile grajdurilor se construiesc fără praguri şi se deschid spre exterior; se interzice blocarea uşilor cu diferite obiecte sau materiale;

- încălzirea grajdurilor este admisă numai cu sobe cu acumulare de căldură, iar aprinderea şi alimentarea focului trebuie să se facă numai din exterior;

- se interzice depozitarea în magazii sau în alte dependinţe a oricărui fel de carburant în cantitate mai mare decât cea stabilită de reglementările în vigoare;

- este interzisă folosirea afumătorilor.

7.2.-Depozite de furaje, paie şi alte materiale

- furajele, paiele şi alte materiale combustibile se depozitează, după posibilităţi, cât mai departe de casă, bucătării de vară, cuptoare, magazii etc.;

- NU depozitaţi furajele în apropierea sau sub reţelele electrice, lângă căile ferate, drumurile publice sau pădurile aflate la distanţe mici faţă de acestea;

- împrejmuiţi terenurile destinate depozitării permanente a  furajelor;

- curăţaţi terenurile destinate pentru depozitare de vegetaţia uscată din jur;

- este interzisă folosirea focului deschis sau a mijloacelor de iluminat cu flacără deschisă pe lângă furaje şi materiale combustibile.

- NU fumaţi;

- NU aruncaţi cenuşa fierbinte în apropierea depozitelor de furaje;

- NU apelaţi la improvizaţii pentru iluminatul cu energie electrică a zonei de depozitare;

- NU uscaţi furajele pe acoperişul fânarelor sau pe acoperişul caselor.

8.-Evenimente/Sărbători/Tradiţii

8.1.-Sărbătoarea Pascală

- fixaţi întotdeauna lumânările pe o suprafaţă netedă rezistentă la căldură. Vasele metalice în care sunt fixate lumânările pot topi suprafeţele din material plastic pe care sunt aşezate;

- asiguraţi-vă că lumânarea stă vertical şi că este fixată într-un suport special destinat, astfel încât să nu cadă sau să lase să cadă picături de ceară fierbinte;

- NU amplasaţi lumânările aprinse aproape de tot ceea ce se poate aprinde uşor (mobilier, perdele, ziare);

- aveţi grijă să nu amplasaţi lumânările aprinse sau candela în locuri unde pot ajunge copiii şi animalele, pentru a nu le răsturna şi provoca incendii;

- stingeţi întotdeauna lumânările/candela înainte de a le muta;

- NU lăsaţi lumânările/candela aprinse nesupravegheate: stingeţi-le pentru a evita producerea unui incendiu în lipsa dumneavoastră.

8.2.-Crăciun

- Pomul de Crăciun se montează în suporturi rigide şi stabile, departe de surse de foc;

- în Pomul de Crăciun nu se aprind lumânări sau artificii;

- se utilizează instalaţii electrice şi decoraţiuni electrice omologate, fără defecţiuni şi improvizaţii; înainte de montare, acestea se verifică;

- înainte de părăsirea încăperii ori înainte de culcare se deconectează instalaţiile şi decoraţiunile electrice.

8.3.-Fumatul

- utilizaţi o scrumieră solidă, care să nu se răstoarne uşor şi care să fie confecţionată dintr-un material incombustibil; în scrumieră se recomandă să puneţi puţină apă, care va favoriza stingerea rapidă a resturilor de ţigări;

- aveţi grijă în mod special atunci când sunteţi obosit, când luaţi somnifere sau când aţi consumat alcool: este foarte probabil să adormiţi în aceste condiţii, fără să vă daţi seama că ţigara dumneavoastră este încă aprinsă;

- stingeţi ţigara în scrumieră – niciodată în coşul de gunoi – şi nu lăsaţi scrumul sau ţigara să ardă în scrumieră;

- atunci când stingeţi ţigara, asiguraţi-vă că aţi stins-o cu adevărat; mucurile de ţigară incandescente pot cădea pe covor, ziare sau pe orice alt material combustibil şi astfel poate lua foc întreaga casă.

8.4-Tradiţii care presupun foc deschis

Arderi gunoaie şi vegetaţie uscată

- arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate, ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;

- prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, la distanţe de siguranţă faţă de construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau alte vecinătăţi;

- focurile deschise se fac în curţi, la o distanţă mai mare de 10 m faţă de depozitele de furaje, paie şi alte materiale, în locuri special amenajate (gropi);

- vegetaţia uscată şi resturile vegetale se colectează în grămezi astfel încât arderea să poată fi controlată;

- este interzisă executarea focului deschis la o distanţă mai mică de 100 m faţă de fondul forestier;

- arderea se execută în condiţii meteorologice fără vânt şi numai pe timp de zi;

- înainte de părăsirea locului arderii focul se stinge total.

# Text boxes

ATENTIE ! NU folosiţi apă pentru stingerea incendiului izbucnit la aparatele electrice deoarece există riscul să electrocutării. Dacă nu dispuneţi de un stingător cu pulbere atunci, după deconectarea aparatului de la reţeaua de alimentare cu energie electrică, utilizaţi un prosop ud sau o haină pentru înăbuşirea flăcării.

ATENTIE ! NU lăsaţi copiii singuri niciodată în bucătărie. Păstraţi chibriturile şi brichetele acolo unde copiii nu pot ajunge şi amplasaţi un dispozitiv de siguranţă la uşa de la cuptor.

ATENTIE !  Verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun.

ATENTIE ! Afumătorile se confecţionează din zidării de cărămidă şi materiale incombustibile şi se amplasează independent de celelalte construcţii din gospodărie.

ATENTIE ! NU strângeţi fânul imediat după ploaie şi nu-l depozitaţi în locuri închise fără aerisire. Verificaţi permanent temperatura şi umiditatea furajelor/cerealelor. Furajele/cerealele cu umiditate ridicată, prezintă pericol de autoaprindere. În centrul fâneţelor se recomandă să lăsaţi loc de circulaţie a aerului pentru o mai bună ventilare. Dacă în căpiţele de fân a intrat apă ca urmare a ploilor, este indicat să le desfaceţi pentru a lăsa să se usuce fânul, evitându-se astfel autoîncălzirea acestuia.

ATENTIE !  Dacă doriţi să aveţi permenent o lumânare aprinsă vă recomandăm utilizarea unei lumânări/candele cu lumină rece (cu baterie): acestea nu necesită supravegherea permanentă.

ATENTIE ! Cumpăraţi artificii doar de la persoane autorizate. Respectaţi instrucţiunile producătorului.Nu lăsaţi copiii să se joace cu artificii.

ATENTIE !  Persoanele care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor urmăresc prevenirea jocului

copiilor cu focul în locurile în care se pot produce incendii.